# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 1997 г. N 28

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ С УЧЕТА

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Федеральный горный и промышленный надзор России постановляет:

Утвердить Инструкцию о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета предприятий по добыче полезных ископаемых.

Начальник Госгортехнадзора РФ

В.Д.ЛОЗОВОЙ

# Утверждена

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 17 сентября 1997 г. N 28

Утверждаю

Начальник

Госгортехнадзора России

В.Д.ЛОЗОВОЙ

Министр природных

ресурсов Российской Федерации

В.П.ОРЛОВ

18 июля 1997 г. N 121-1

Срок введения в действие

21 мая 1998 года

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ С УЧЕТА

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

РД-07-203-98

Разработана и внесена Управлением по надзору за охраной недр и геолого-маркшейдерскому контролю.

## I. Общие положения

КонсультантПлюс: примечание.

Указом Президента РФ от 12.05.2008 N 724 Министерство природных ресурсов РФ преобразовано в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 N 404 утверждено Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

1. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Закона Российской Федерации "О недрах" в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 г. N 27-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О недрах" (далее - Закон Российской Федерации "О недрах" - опубликовано в Собрании законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823), в соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 1997 г. N 588 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 21, ст. 2483), Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 1993 г. N 234 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 8, ст. 657).

2. Инструкция устанавливает порядок списания запасов полезных ископаемых с государственного баланса запасов полезных ископаемых при добыче полезных ископаемых. В целях настоящей Инструкции под запасами полезных ископаемых понимаются основные и совместно с ними залегающие полезные ископаемые и содержащиеся в них полезные компоненты, выявленные в недрах в процессе оценки, разведки и разработки месторождений, прошедшие государственную экспертизу или получившие геолого-экономическую оценку и поставленные на учет в установленном порядке.

Данные об объемах запасов полезных ископаемых, списанных в соответствии с настоящей Инструкцией по результатам работ по добыче полезных ископаемых, являются окончательными данными при ведении государственного баланса запасов полезных ископаемых и для внесения платежей за пользование недрами, на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

3. Требования Инструкции являются обязательными для всех организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, консервацию организаций по добыче полезных ископаемых и ликвидацию горных выработок на территории Российской Федерации в пределах ее континентального шельфа и морской исключительной экономической зоны Российской Федерации <*>.

--------------------------------

<*> К организациям по добыче полезных ископаемых относятся субъекты предпринимательской деятельности независимо от форм собственности, в том числе юридические лица, граждане и индивидуальные предприниматели, если в соответствии с действующим законодательством они являются пользователями недр и наделены правом осуществлять добычу полезных ископаемых.

4. При разработке месторождений полезных ископаемых списанию с государственного баланса запасов полезных ископаемых и соответственно с учета организации по добыче полезных ископаемых в установленном настоящей Инструкцией порядке подлежат запасы участка недр, предоставленного в установленного порядке в пользование организации по добыче полезных ископаемых, включая ранее утвержденные или прошедшие государственную экспертизу в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов Российской Федерации (далее - МПР России), дополнительно поставленные на учет организации по добыче полезных ископаемых при уточнении границ горного отвода или в результате последующих геолого-разведочных работ и разработке месторождения по решению Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых МПР России или Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых МПР России <*>.

--------------------------------

<*> В соответствии со ст. 31 Закона Российской Федерации "О недрах".

5. Организации по добыче полезных ископаемых при ведении первичного геолого-маркшейдерского учета полезных ископаемых в т.ч. заскладированных в спецотвалах, отражают его в книгах по учету движения запасов и представляют в установленном порядке государственную отчетность по формам государственного федерального статистического наблюдения 5-гр, 70-тп, 6-гр, 11-шрп, 71-тп, 2-тп, 31-тп.

6. Учтенные организацией по добыче полезных ископаемых балансовые и забалансовые запасы основных и совместно с ними залегающих (твердых, жидких, газообразных) полезных ископаемых и содержащиеся в них полезные компоненты (по нефтегазодобывающим предприятиям, в том числе извлекаемые запасы нефти, газа, растворенного в нефти газа, конденсата и содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение, также йода, брома и других ценных компонентов, содержащихся в промышленных, в том числе нефтяных, водах) подлежат списанию в случаях:

а) добычи (извлечения из недр) и направления потребителям или на переработку;

б) потерь в процессе добычи, в том числе оставления в недрах в отбитом и неотбитом состоянии, извлечения из недр и направления в породные отвалы, а также потерь при транспортировке погрузке, разгрузке и в местах хранения;

в) утраты промышленного значения, в том числе из-за:

несоответствия вновь установленным Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых МПР России кондициям (для нефтяных, нефтегазовых, нефтегазоконденсатных, газоконденсатных, газовых и битумных месторождений - вновь установленному коэффициенту извлечения соответствующих полезных ископаемых из недр);

нецелесообразности отработки по технико-экономическим причинам, вследствие выявившегося усложнения горно-геологических, гидрогеологических, экологических, инженерно-геологических и других природных условий; оставления в предохранительных целиках под промышленные сооружения, жилые и общественные здания, памятники истории и культуры, природные объекты, если их охрана другими горными или конструктивными мерами не обеспечивает использование указанных объектов по прямому назначению, создает угрозу жизни и здоровью населения, а их снос или перемещение за границы зон влияния горных разработок является невозможным или экономически нецелесообразным;

г) неподтверждения при последующих геолого-разведочных работах и разработке месторождения полезных ископаемых, в результате получения новых данных о количестве, качестве и условиях залегания запасов полезных ископаемых;

д) исключения из категории балансовых и (или) забалансовых в границах горного отвода в результате новой экспертизы (переутверждения) запасов полезных ископаемых, проведенной Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых МПР России или Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых МПР России;

е) изъятия у организации по добыче полезных ископаемых в установленном порядке при лицензировании пользования недрами участка недр или его части.

Списание запасов полезных ископаемых отражается организацией по добыче полезных ископаемых в формах государственного федерального статистического наблюдения N 5-гр, 70-тп, 6-гр, 11-шрп, 71-тп, 2-тп, 31-тп.

7. По участкам недр, по которым прекращены права пользования недрами по основаниям, предусмотренным Законом Российской Федерации "О недрах", без последующей ликвидации имущественных комплексов горных производств, а также изъятым у организаций по добыче полезных ископаемых при пересмотре в установленном порядке условий лицензии на пользование недрами, запасы полезных ископаемых списываются с учета организаций по добыче полезных ископаемых и продолжают учитываться в государственном балансе запасов полезных ископаемых в соответствующей (особой) группе учета, как резервные.

8. Списание запасов полезных ископаемых по причинам, указанным в подпунктах "а", "б", "г" пункта 6, производится путем полного снятия их с государственного баланса запасов полезных ископаемых и соответственно с учета организации по добыче полезных ископаемых, кроме полезных ископаемых, добытых и заскладированных в спецотвалах, которые должны состоять на особом учете.

Списание балансовых запасов полезных ископаемых по причинам, указанным в подпунктах "в", "д" пункта 6 производится как путем полного снятия их с государственного баланса запасов полезных ископаемых и соответственно с учета организации по добыче полезных ископаемых, так и путем перевода их в забалансовые запасы, если они в дальнейшем могут быть переведены в балансовые.

Списание запасов полезных ископаемых с государственного баланса запасов полезных ископаемых по причинам, указанным в пункте 7 в случае нецелесообразности их перевода из-за утраты промышленного значения в соответствующую (особую) группу учета, как резервных, производится в порядке, предусмотренном пунктом 14.

9. Списание запасов полезных ископаемых или перевод балансовых запасов в забалансовые при проектировании строительства, реконструкции и расширения организации по добыче полезных ископаемых, не производится.

Запасы полезных ископаемых, признанные нецелесообразными к отработке при проектировании строительства, реконструкции и расширения организации по добыче полезных ископаемых списываются по мере частичного или полного оконтуривания их разведочными, подготовительными или очистными выработками в процессе разработки месторождения полезных ископаемых по основаниям, изложенным в подпункте "в" пункта 6 настоящей Инструкции.

10. Технические работы по ликвидации горных выработок могут производиться после решения вопросов о балансовой принадлежности запасов полезных ископаемых и их дальнейшего учета в государственном балансе запасов полезных ископаемых. Ликвидация организации по добыче полезных ископаемых осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

При консервации организаций по добыче полезных ископаемых списание запасов полезных ископаемых не производится.

## II. Порядок списания запасов полезных ископаемых с учета

организаций по добыче полезных ископаемых

11. Списание балансовых (в том числе извлекаемых запасов нефти, газа, газа, растворенного в нефти, и конденсата) и забалансовых запасов полезных ископаемых по причинам их добычи (извлечения из недр) производится организацией по добыче полезных ископаемых не реже одного раза в год в соответствии с данными первичного геолого-маркшейдерского и (или) весового (других приборных способов) учета организации по добыче полезных ископаемых.

Запасы полезных ископаемых, из числа выявленных при последующих геолого-разведочных работах и разработке месторождения, списываются по причинам добычи и потерь после оформления их прироста в установленном порядке.

12. Списание балансовых и забалансовых запасов полезных ископаемых, потерянных в процессе добычи, осуществляется организацией по добыче полезных ископаемых не реже одного раза в год раздельно по каждой выемочной единице (пласту, лаве, блоку, уступу, залежи и т.п.).

В тех случаях, когда при добыче полезных ископаемых прямое определение их потерь невозможно, а полная отработка выемочной единицы к концу отчетного года не закончена, количество потерянных полезных ископаемых определяется условно с учетом установленного для данной выемочной единицы норматива потерь и количества добытых из нее полезных ископаемых. Окончательное количество потерянных полезных ископаемых, в том числе и сверхнормативных, по выемочной единице определяется после ее полной отработки и оформления акта на погашение выемочной единицы.

Отнесение в потери запасов полезных ископаемых, числящихся в не подлежащих отработке общешахтных целиках, и их списание, осуществляется ежегодно по мере отработки шахтного (рудничного) поля и оконтуривания таких целиков подготовительными и очистными выработками. Количество запасов полезных ископаемых, подлежащих списанию, обосновывается технико-экономическими расчетами. До этого запасы полезных ископаемых числятся на учете организации по добыче полезных ископаемых как временно консервируемые в недрах.

Запасы полезных ископаемых, списываемые с государственного баланса запасов полезных ископаемых и соответственно с учета организаций по добыче полезных ископаемых в случаях их оставления в недрах из-за неправильного ведения горных работ, в том числе из-за неполноты выемки по площади и мощности, подработки (надработки) сближенных пластов, залежей, жил, выборочной отработки месторождений полезных ископаемых или их участков, несвоевременного списания, преждевременного погашения горных выработок и др., не включенные в нормативы потерь, устанавливаемые ежегодными планами горных работ, согласованными с органами Госгортехнадзора России, относятся к сверхнормативным потерям. Их списание производится после внесения организацией по добыче полезных ископаемых в бюджет платежей с объемов сверхнормативных потерь в двойном размере, как предусмотрено статьей 41 Закона Российской Федерации "О недрах".

13. Списание запасов полезных ископаемых за истекший год по причинам их добычи и потерь осуществляется в течение первого квартала следующего за отчетным года по формам государственного федерального статистического наблюдения N 5-гр, 70-тп, 6-гр, 11-шрп, 71-тп, 2-тп, 31-тп.

Организации по добыче полезных ископаемых до составления статистической отчетности по установленным формам согласовывают фактические объемы добычи и потерь полезных ископаемых с органами Госгортехнадзора России.

14. Запасы полезных ископаемых, утративших промышленное значение, списываются по следующим основаниями:

а) несоответствующие вновь установленным кондициям (для нефтяных, нефтегазовых, газоконденсатных, нефтегазоконденсатных, газовых и битумных месторождений - вследствие пересмотра коэффициента извлечения), а также исключенные из категории балансовых и (или) забалансовых в границах горного отвода в результате новой экспертизы (переутверждения) запасов полезных ископаемых списываются в соответствии с решением Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых МПР России или Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых МПР России об утверждении новых кондиций (коэффициента извлечения) и запасов полезных ископаемых согласно этим кондициям (коэффициенту извлечения);

б) нецелесообразные к отработке по технико-экономическим причинам, вследствие выявившегося резкого усложнения горно-геологических, гидрогеологических, экологических, инженерно-геологических и других природных условий, списываются в соответствии с технико-экономическим обоснованием целесообразности списания утративших промышленное значение запасов полезных ископаемых с учета предприятий по добыче полезных ископаемых при положительном заключении экспертной организации, имеющей соответствующую лицензию;

в) оставленные в предохранительных целиках под промышленными сооружениями, жилыми и общественными зданиями, памятниками истории и культуры, водоемами и другими природными объектами согласно разрешений органов государственного горного надзора на застройку площадей залегания полезных ископаемых или в силу сложившегося развития региона списываются в соответствии с условиями разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, выданных органами Госгортехнадзора России и Министерства природных ресурсов Российской Федерации или в соответствии с мерами охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок, согласованными с органами Госгортехнадзора России;

г) подготовленные и готовые к выемке, а также незатронутые подготовительными и очистными работами запасы полезных ископаемых на ликвидируемых из-за нерентабельности организациях по добыче полезных ископаемых списываются в соответствии с технико-экономическим обоснованием (проектом) ликвидации, прошедшим экспертизу и согласованным с органами Госгортехнадзора России.

д) из-за изменения назначения использования земель списываются в соответствии с принятыми в установленном порядке государственными органами исполнительной власти соответствующими решениями.

Полное снятие с учета организации по добыче полезных ископаемых балансовых запасов, утративших промышленное значение, производится в случаях технико-экономического обоснования нецелесообразности перевода их в забалансовые.

При отсутствии потребителей на сырье, получаемые из запасов полезных ископаемых, содержащихся во вскрышных и вмещающих породах, они могут быть, по согласованию с органами Госгортехнадзора России, списаны в потери в объемах ежегодной добычи, если такие полезные ископаемые не складируются в отдельные отвалы и не состоят на специальном учете.

15. Списание исключенных из категории балансовых и (или) забалансовых запасов в границах горного отвода в результате новой экспертизы (переутверждения) запасов полезных ископаемых осуществляется в соответствии с решением Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых МПР России или Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых МПР России.

16. Списание балансовых и (или) забалансовых запасов полезных ископаемых по участкам недр, изъятым у организации по добыче полезных ископаемых в установленном порядке при лицензировании пользования недрами, производится в соответствии с лицензионными условиями, включая корректировку границ горного отвода.

17. Списание балансовых и (или) забалансовых запасов полезных ископаемых, неподтвердившихся при последующих геолого-разведочных работах и разработке месторождения в пределах горного отвода, осуществляется по мере накопления (но не более, чем за 2-летний период работы организации по добыче полезных ископаемых) новых данных о размерах, мощности тел полезных ископаемых, условиях их залегания и качестве полезных ископаемых, а по извлекаемым запасам нефти, газа, газа, растворенного в нефти, и конденсата, новых данных и технико-экономического обоснования пересмотра величины коэффициента извлечения нефти, газа, газа, растворенного в нефти, и конденсата в сторону уменьшения.

По материалам, обосновывающим неподтверждение запасов полезных ископаемых, производится государственная экспертиза с учетом заключения организации осуществлявшей разведку.

Споры между организацией по добыче полезных ископаемых и территориальным органом управления государственным фондом недр рассматриваются Госгортехнадзором России и Министерством природных ресурсов Российской Федерации или решаются в судебном порядке.

18. Списание попутных полезных компонентов, в том числе рассеянных элементов, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых МПР России, осуществляется независимо от их извлечения в процессе обогащения и дальнейшей переработки, одновременно со списанием запасов основного полезного ископаемого.

19. Списание запасов полезных ископаемых по причинам, указанным в п. 17, производится с органами Госгортехнадзора России, а по причинам, указанным в пунктах 14, 15, 16, по актам на списание запасов полезных ископаемых, утвержденным органами Госгортехнадзора России (Приложение 1). При этом органы Министерства природных ресурсов Российской Федерации согласовывают акты на списание запасов полезных ископаемых, утративших промышленное значение и утверждают акты на списание запасов полезных ископаемых, неподтвердившихся при последующих геолого-разведочных работах и разработке месторождения.

Со стороны организации по добыче полезных ископаемых акт на списание запасов полезных ископаемых подписывается руководителем организации, а также руководителями геологической и маркшейдерской служб. Если геолого-маркшейдерское обслуживание организации по добыче полезных ископаемых осуществляется по договору, то акт на списание запасов полезных ископаемых подписывается руководителем подрядной организации, при этом указывается номер лицензии на право производства маркшейдерских работ при пользовании недрами.

20. В случаях, когда разовое или суммарное количество балансовых запасов полезных ископаемых, списанных и (или) намечаемых к списанию вследствие утраты промышленного значения и неподтверждения при последующих геолого-разведочных работах и разработке месторождения в границах горного отвода, превышает 20% (для нефти и газа, в том числе извлекаемых) балансовых запасов полезных ископаемых, переданных по лицензии на пользование недрами организации по добыче полезных ископаемых, по запасам в границах горного отвода осуществляется экспертиза (пересчет и переутверждение) в установленном порядке в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых МПР России. В этих случаях к представляемым организацией по добыче полезных ископаемых в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых МПР России материалам прилагается заключение органа Госгортехнадзора России.

21. Списание балансовых и (или) забалансовых запасов полезных ископаемых (по нефти, газу и компонентам - геологических и извлекаемых балансовых запасов), утративших промышленное значение и неподтвердившихся при последующих геолого-разведочных работах и разработке месторождения в пределах горного отвода, осуществляется по мере выявления (см. п. 17), не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года.

22. Списание балансовых и (или) забалансовых запасов по причинам, указанным в пунктах 7, 15, 16, подпункте "д" пункта 14 осуществляется не позднее 6 месяцев после принятия соответствующего решения Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых МПР России или Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых МПР России и органами, осуществляющими лицензирование пользования недрами.

23. Для списания с учета организации по добыче полезных ископаемых запасов полезных ископаемых, утративших промышленное значение и неподтвердившихся при последующих геолого-разведочных работах и разработке месторождения в границах горного отвода, организация по добыче полезных ископаемых представляет в органы Госгортехнадзора России в установленные пунктами 17 и 21 сроки:

а) пояснительную записку, обосновывающую намеченное списание запасов полезных ископаемых раздельно в контурах, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых МПР России и контурах оперативного учета по данным геологической и маркшейдерской документации, опробования и пересчета запасов, а также технико-экономическое обоснование списания запасов полезных ископаемых с приложением соответствующей геолого-маркшейдерской документации;

б) заключение заинтересованных территориальных природоохранных органов (в случае списания запасов, утративших промышленное значение по экологическим причинам);

в) заключение экспертизы технико-экономического обоснования списания запасов полезных ископаемых;

г) проект акта на списание указанных запасов полезных ископаемых в 4 экземплярах.

Рассмотрение материалов на списание запасов полезных ископаемых производится в срок, не превышающий 30 дней со дня их получения.

24. Для списания с учета организации по добыче полезных ископаемых запасов полезных ископаемых по причинам, указанным в подпунктах "д", "е" пункта 6, пункте 7 и подпункте "д" пункта 14 организация по добыче полезных ископаемых представляет в органы Госгортехнадзора России в установленные пунктом 22 сроки:

а) копию соответствующего решения государственных органов исполнительной власти;

б) пояснительную записку, обосновывающую намеченное списание запасов полезных ископаемых с приложением соответствующей геолого-маркшейдерской документации;

в) проект акта на списание указанных запасов полезных ископаемых в 4 экземплярах.

Рассмотрение материалов на списание запасов полезных ископаемых производится в срок, не превышающий 15 дней со дня их получения.

25. Акт на списание запасов полезных ископаемых направляется в Государственное геологическое предприятие "Российский федеральный геологический фонд" ("Росгеолфонд"), организации по добыче полезных ископаемых и органу Министерства природных ресурсов Российской Федерации, выдавшему лицензию на пользование недрами.

В случае отказа в утверждении или согласовании акта на списание запасов полезных ископаемых орган Госгортехнадзора России или орган Министерства природных ресурсов Российской Федерации в месячный срок сообщает о причинах отказа организации по добыче полезных ископаемых. При несогласии с принятым решением организация вправе обратиться в Госгортехнадзор России или Министерство природных ресурсов Российской Федерации или обжаловать решение в судебном порядке.

26. До окончательного решения вопроса о списании запасов полезных ископаемых (кроме случаев добычи и потерь) изменения в статистическую отчетность, связанные с намечаемым списанием не вносятся.

27. Сведения о количестве и местоположении списанных балансовых (в том числе извлекаемых запасов нефти и газа) и (или) забалансовых запасов полезных ископаемых, во всех случаях их уменьшения, отражаются в учетной геологической и маркшейдерской документации предприятия раздельно по каждому элементу учета (пласту, жиле, линзе, камере, целику и т.п.), в горно-графической документации, а также в специальной книге учета списанных запасов полезных ископаемых (Приложение 2).

28. Органы Госгортехнадзора России ведут книгу учета актов на списание запасов полезных ископаемых (Приложение 3).

29. Горные выработки, служащие для подхода к участкам, запасы которых намечены к списанию, как утратившие промышленное значение или неподтвердившиеся при последующих геолого-разведочных работах и разработке месторождения, погашаются только после решения вопроса о списании указанных запасов и доработки выемочных единиц.

## III. Контроль за правильностью списания запасов

полезных ископаемых

30. Контроль за соблюдением установленного настоящей Инструкцией порядка ведения государственного учета и отчетности осуществляют органы Госгортехнадзора России и Министерства природных ресурсов Российской Федерации в пределах их компетенции.

## Приложение 1

Утверждаю

_________________________

(руководитель органа

Госгортехнадзора России)

"__" ___________ 199_ г.

Согласовано

______________________________

(руководитель территориального

органа МПР России)

"__" ___________ 199_ г.

АКТ

НА СПИСАНИЕ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ С УЧЕТА

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

________________________________________ по ______________________

(наименование полезного ископаемого)             (наименование

месторождения)

разрабатываемому _________________________________________________

(наименование организации,

__________________________________________________________________

разрабатывающей месторождение)

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель организации ______________

__________________________________________________________________

(наименование организации, фамилия, инициалы)

главный (старший) геолог _________________________________________

(фамилия, инициалы)

главный (старший) маркшейдер _____________________________________

(фамилия, инициалы)

составили настоящий акт "__" _______________ 19__ г. на списание с

учета _________________________ балансовых (забалансовых)  запасов

(наименование организации)

по _______________________________________________________________

(наименование месторождения, полезных ископаемых и содержащихся

__________________________________________________________________

в них ценных компонентов, количество каждого раздельно)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

по следующим причинам: ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Списываемые (переводимые в забалансовые) запасы __________________

(наименование

______________________ учтены по _________________________________

полезного ископаемого)           (наименование участка, горизонта,

__________________________________________________________________

блока, лавы, уступа и других признаков, (уточняющих

__________________________________________________________________

местоположение запасов)

Учтенные до списания балансовые (извлекаемые), забалансовые запасы

залегали на площади __________  кв.  м,  имели  среднюю нормальную

мощность ______ м,  объемная масса ______ т/ куб. м, (г/куб. см),

содержащие полезных компонентов __________________________________

__________________________________________________________________

(%, г/т, г/куб. м и т.п.)

и составляли _____________________________________________________

(количество полезного ископаемого и полезных компонентов)

Фактически оставшиеся после списания балансовые (извлекаемые),

забалансовые запасы залегают на площади  _________  кв.  м,  имеют

среднюю нормальную мощность ______ м, объемная масса ______ т/куб.

м (г/куб. см), содержащие полезных компонентов ___________________

_________________________ и составляют ___________________________

(%, г/т, г/куб. м и т.п.)                 (количество полезного

___________________________________

ископаемого и полезных компонентов)

Общее количество списываемых и уже списанных по  месторождению

запасов (в %  к запасам, переданным организации при лицензировании

пользования недрами) _____________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель организации

Главный (старший) геолог

Главный (старший) маркшейдер

Примечание. При списании запасов, неподтвердившихся при последующих геолого-разведочных работах и разработке месторождения, акт на списание запасов полезных ископаемых с учета организаций (предприятий) по добыче полезных ископаемых утверждается руководителем органа МПР России и согласовывается с органом Госгортехнадзора России.

## Приложение 2

КНИГА УЧЕТА СПИСАНИЯ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ ПО ___________ МЕСТОРОЖДЕНИЮ,

РАЗРАБАТЫВАЕМОМУ ____________________________________

(наименование организации по добыче

_________________________________________________

полезных ископаемых)

┌──┬────┬──────────┬───────┬────┬─────────────────┬───────┬──────┐

│N │Дата│  Запасы, │Наиме- │Еди-│ Количество спи- │Соста- │N до- │

│п │вне-│подлежащие│нование│ница│ санных запасов. │вители │ ку-  │

│/ │се- │ списанию │основ- │из- │ Для нефти, газа │ акта  │мента │

│п │ния │          │ ных и │ме- │ и конденсата в  │на спи-│и дата│

│  │за- │          │  сов- │ре- │  знаменателе -  │ сание │утвер-│

│  │писи│          │местно │ния │ количество спи- │  гл.  │ждения│

│  │    │          │с ними │    │санных извлекае- │ инже- │      │

│  │    │          │ зале- │    │   мых запасов   │  нер, │      │

│  │    │          │гающих │    ├───┬─────┬───────┤  гл.  │      │

│  │    │          │полез- │    │ка-│в том│из спи-│геолог │      │

│  │    │          │ных ис-│    │те-│числе│санных │ и гл. │      │

│  │    │          │копае- │    │го-│кате-│запасов│ марк- │      │

│  │    │          │мых и  │    │рий│гории│переве-│шейдер │      │

│  │    │          │содер- │    │A +├──┬──┤дены в │       │      │

│  │    │          │жащих- │    │B +│A │B │ заба- │       │      │

│  │    │          │ ся в  │    │C1 │  │  │лансо- │       │      │

│  │    │          │  них  │    │   │  │  │  вые  │       │      │

│  │    │          │компо- │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │нентов │    │   │  │  │       │       │      │

├──┼────┼──────────┼───────┼────┼───┼──┼──┼───────┼───────┼──────┤

│1 │ 2  │    3     │   4   │  5 │ 6 │7 │8 │   9   │  10   │  11  │

├──┼────┼──────────┼───────┼────┼───┼──┼──┼───────┼───────┼──────┤

│1 │    │Добытые  и│   1   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │направлен-│   2   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ные потре-│   3   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │бителям  и│   4   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │на перера-│и т.д. │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ботку     │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │       │    │   │  │  │       │       │      │

│2 │    │Потерянные│   1   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │в процессе│   2   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │добычи:   │   3   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │а) твердые│   4   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │полезные  │и т.д. │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ископаемые│       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │б)  жидкие│   1   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │и  газооб-│   2   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │разные по-│   3   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │лезные ис-│   4   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │копаемые  │и т.д. │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │       │    │   │  │  │       │       │      │

│3 │    │Утратившие│   1   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │промышлен-│   2   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ное значе-│   3   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ние, в том│   4   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │числе:    │и т.д. │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │а) не  со-│       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ответству-│       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ющие вновь│       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │установ-  │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ленным    │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │кондициям │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │б) нецеле-│   1   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │сообразные│   2   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │к  отра-  │   3   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │работке по│   4   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │технико  -│и т.д. │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │экономи-  │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ческим    │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │причинам  │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │       │    │   │  │  │       │       │      │

│4 │    │Неподтвер-│   1   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │дившиеся  │   2   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │   3   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │   4   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │и т.д. │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │       │    │   │  │  │       │       │      │

│5 │    │Исключен- │   1   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ные     из│   2   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │пользова- │   3   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ния    при│   4   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │лицензиро-│и т.д. │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │вании     │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │       │    │   │  │  │       │       │      │

│6 │    │При  прек-│   1   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ращении   │   2   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │права     │   3   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │пользова- │   4   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ния недра-│и т.д. │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ми        │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │       │    │   │  │  │       │       │      │

│7 │    │Списанные │   1   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │в    соот-│   2   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ветствии с│   3   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │решениями │   4   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │ГКЗ (ТКЗ) │и т.д. │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │       │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │Итого   за│   1   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │19__ г.   │   2   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │   3   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │   4   │    │   │  │  │       │       │      │

│  │    │          │и т.д. │    │   │  │  │       │       │      │

└──┴────┴──────────┴───────┴────┴───┴──┴──┴───────┴───────┴──────┘

В указанной книге пронумеровано и прошнуровано ______ листов.

М.П. "__" ______________ 199_ г.                       Подписи

## Приложение 3

КНИГА

УЧЕТА АКТОВ НА СПИСАНИЕ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

___________________________________________________

(округ Госгортехнадзора России)

| N п / п | Дата внесения записи | Наименование организации | N акта на спи- сание и дата | Наименование полезного ископаемого | Количество списанных запасов | Основа- ние и причины списа- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |